## Slide 1: Fachkürzel - Fach ausgeschrieben
Fach ACCE
Block 8 vom 22.2.2022

## Slide 2
ACHTUNG Aufnahme
Aufnahme
©
«Guten Abend, ich starte jetzt die Aufzeichnung …»
©

## Slide 3
Lerninhalt
Lernziele
Du weisst, wie WLAN funktionieren
Du weisst, wie WLAN sicher gemacht werden können
©
Du weisst wie sich WLANs in die Netzwerk-Topologien einfügen können
Du weisst wie Geräte in einem Netzwerk eine IP Adresse erhalten können (DHCP)

## Slide 4
WLAN
Aufgabe
©
WLAN = Wireless Local Area Network
Aufgabe
Bisher haben wir uns nur um kabelgebundene Kommunikation (Ethernet) gekümmert
Nun kommt WLAN dazu. Du benutzt WLANs täglich im privaten und beruflichen Umfeld um in das entsprechende Netzwerk zu gelangen
Wie wird WLAN in ein Netzwerk integriert?
Was ist anders als bei kabelgebundener Kommunikation? Was ist gleich?
5 Minuten

## Slide 5
WLAN
Netwkerk Technologie
©
Unterschiede zwischen Ethernet und WLAN
Collision avoidance: CSMA/CA (Carrier-sense multiple access with collision avoidance)
Verschiedene Übertragungsverfahren – Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert
Channels / Channel Hopping
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

## Slide 6
WLAN
Netzwerk Technologie
AP = Access Point
WLAN Netzwerk entdecken
Client authentisieren
Client verbinden
©

## Slide 7
WLAN + NAT
Aufgabe
©
Aufgabe
Packet Tracer Aufgabe
WLAN + NAT + DHCP
Siehe Verzeichnis Block08 (Übung 10.2.3)
20 Minuten

## Slide 8
WLAN SSID
Netzwerk Technologie
©
SSID (Service Set Identifier)
Identifikation des Netzwerkes
Mehrere AP können diesselbe SSID haben
Eine SSID wird dann auf ein VLAN gemappt
Aktiver vs passiver Modus
Aktiver Modus
Passiver Modus

## Slide 9
WLAN Security Mode
Netzwerk Technologie
©
Jede Kommunikation zwischen Gerät (Supplicant) und AP muss verschlüsselt werden. Warum?
Mehrere Standards:
  WEP (1997): Wired Equivalent Privacy [1] UNSICHER!
  WPA (1999): Wi-Fi Protected Access [2] UNSICHER!
  WPA2 (2004): Wi-Fi Protected Access [2]
  WPA3 (2018): Wi-Fi Protected Access [2]
WPA2/3 basieren auf AES, WEP / WPA nicht!
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
Notes: https://hak5.org/products/wifi-pineapple

## Slide 10
WLAN Authentisierung
Netzwerk Technologie
©
Nicht jeder darf ein WLAN benutzen
 Es braucht also eine Art von Authentisierung
Unterschiedliche Handhabung zwischen Home und Enterprise!
Home (WPA-Personal):
  PSK (Preshared Key)  Warum ist das für Enterprise nicht geeignet?
  WPS (Wi-Fi Protected Setup) (PIN, Button, USB-Stick, NFC) Achtung Sicherheitsrisiko [3]
Enterprise (WPA-Enterprise / WPA-802.1X):
  EAP (Extensible Authentication Protocol) [1], es gibt mehr als 40 Verfahren!, z.B.
    CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) [2]
    Zertifikatsbasiert (EAP-TLS benutzt den TLS Handshake, D. h. gerätegebunden)
    EAP-PSK
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Authentication_Protocol [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Challenge_Handshake_Authentication_Protocol [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup

## Slide 11
WLAN Security
Aufgabe
©
Aufgabe
Packet Tracer Aufgabe
WLAN Security (WPA2 Personal)
Siehe Verzeichnis Block08 (Übung 16.2.4)
10 Minuten

## Slide 12
WLAN Controller
Netzwerk Technologie
©
Wie werden die vielen AP im Enterprise Context gesteuert?
WLC  WLAN Controller
WLC Übernehmen auch die Authentisierung
AP werden “Lightweight”
[1] https://heimdalsecurity.com/blog/what-is-wlc-in-networking/

## Slide 13
DHCP
Netzwerk Protokoll
©
DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
Konfiguriert wird:
  IP-Adresse
  Netzmaske
  Default-Gateway
  DNS-Server

## Slide 14
DHCP
Netzwerk Protokoll
©

## Slide 15
DHCP
Netzwerk Protokoll
©
Aber: Wie findet ein Client seinen DHCP Server? (IP ist ja noch nicht konfiguriert)
Broadcast auf IP 255.255.255.255 im Netzwerk auf Port 68, UDP
DHCP Server reagiert mit DHCPOFFER
Aber: Ist das sicher?
“Race condition”
  Angreifer im Netz können “Fake DHCP Server” betreiben und so “Man in the middle” werden. Wie?
Schutz: DHCP an fixem Port / Port Security (Konfigurierbar im Switch)
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Authentication_Protocol [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Challenge_Handshake_Authentication_Protocol [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup

## Slide 16
DHCP
Aufgabe
©
Aufgabe
Packet Tracer Aufgabe
DHCP im WLAN
Siehe Verzeichnis Block08 (Übung 9.2.5)
10 Minuten

## Slide 17
Hausaufgaben
Hausaufgaben
Vorschläge
Welche WLAN Standards 802.11* unterstützt Dein WLAN zuhause?
Welchen Verschlüsselungsstandard wird in Deinem Netzwerk verwendet? Hast Du die Möglichkeit diesen in Deinem Netzwerk zu erhöhen?
Beobachte einen DHCP Lease in der CyberOPs VM
  Starte Wireshark und höre auf enp0s3
  sudo dhcpcd -k enp0s3
  sudo dhcpcd -n enp0s3
  Analysiere den Netzwerk-Verkehr
  Wer ist der DHCP Server und wo kann ich den konfigurieren?
©

## Slide 18
ACCE Block 9
Ausblick
Lernziele
NIDS / NIPS
HIDS / HIPS
Organisation
Network Intrusion Detection
Network Intrusion Prevention
Tool: Snort
Thema
Host Intrusion Detection
Host Intrusion Prevention
Tool: OSSEC
Thema

©