## Slide 1: Fachkürzel - Fach ausgeschrieben
Fach ACCE
Block 9 vom 1.3.2022

## Slide 2
ACHTUNG Aufnahme
Aufnahme
©
«Guten Abend, ich starte jetzt die Aufzeichnung …»
©

## Slide 3
Lerninhalt
Lernziele
Du weisst, wie man Angriffe im Netz entdecken kann
Du weisst, wie man Angriffe auf Geräten entdecken kann
©
Du weisst, wie man Angriffe im Netz blockieren kann
Du weisst, wie man Angriffe auf Geräten blockieren kann
Disclaimer: Wir behandeln das Thema hier nicht vollständig, wir vertiefen dies später beim Thema „SecOps“

## Slide 4
Aktuell
Aktuell
©
Schon wieder kein Kahoot heute, Sorry ;-)
Bitte folgenden Artikel lesen:
https://www.derbund.ch/bund-mahnt-firmen-wegen-cyberluecke-114849412847
Fragen:
  Was geht da schief?
  Was kann man es besser machen?
  Wer kann dafür sorgen, es besser zu machen?

## Slide 5
Intrusion Detection / Prevention
Übersicht
©
Es geht darum, Angriffe zu entdecken / blockieren
Aber: Was ist ein Angriff und wie unterscheidet sich dieser von den “regulären” Ereignissen im Netz / auf dem Server?
  Anomalien
  Policies (dh. Beobachtungen anderer in Form von Blacklists, Filter-Regeln)
Ansatzpunkte sind:
  Kommunikation
  Verhalten im Netz / auf einem System
  Daten auf einem System
2 Typische Reaktionen
  “Detection”: Angriff wird nur entdeckt und gemeldet, aber nicht blockiert
  “Prevention”: Angriff wird entdeckt und blockiert

## Slide 6
NIDS / NIPS
Network Intrusion
©
Es wird Netzwerk-Kommunikation analysiert
Wichtig: Alle Server müssen gleiche Zeit haben (NTP Zeitprotokoll)
Daten liegen in Logfiles vor
Analysierte Daten
  TCP / UDP / ICMP
  Email-Protokolle (POP3, IMAP, SMTP)
  DNS
  Alle weiteren (VoiP, SMB, LDAP, …)
  HTTP  WAF (Web Application Firewall)  Kommt in einem späteren Block
Prevention:
  Automatisches Setzen von Firewall Rules zum Blockieren des Traffics
  Gezielt einzelne Kommunikation sperren (stateful)

## Slide 7
DNS spielt bei Angriffen häufig eine Rolle, im Wesentlichen aus 2 Gründen
DNS (Port 53) ist im Netzwerk oftmals offen
  Hostnamen als Base64 codierte Mitteilungen
   Es können Daten nach aussen übermittelt werden, auch wenn sonst keine Verbindung erlaubt ist möglich ist
Ermitteln einer IP Adresse eines C&C Servers (BotNets)
  Fixe IP kann einfach blockiert werden
  Daher haben Viren oft «komplizierte» / zeitabhängige Verfahren, um neue Hostnamen zu berechnen und darüber die aktuelle IP des C&C Servers zu erhalten
NIDS / NIPS (DNS)
Network Intrusion
©

## Slide 8
Email Infrastruktur ist in Firmen fast immer vorhanden
SMTP / IMAP / POP3
Offene Mail Relays
Ermöglicht Kommunikation mit C&C Server
Dagegen hilft Authentisierung
NIDS / NIPS (Email)
Network Intrusion
©

## Slide 9
Übung NIDS / NIPS
Network Intrusion
©
Übung zu NIPS mit Snort
Snort: https://www.snort.org/
Duales Geschäftsmodell: Open Source, bessere Regelsets kosten
In Block09: Lab 26.1.7 mit CyberOPs VM
Thema Snort and Firewall Rules
20 Minuten

## Slide 10
(HIDS) Host Intrusion Detection System
Host Intrusion
©
Im Zentrum stehen nun Hosts aller Art (Clients, Server, …)
Kommunikationszentrisch (Host-based Firewalls)
  Z.B: (Windows Defender Firewall, Iptables / nftables)
  Regeln oftmals auch gebunden an eine Applikation
  Vorgehen File hashes, verhaltensbasiert …
   End Point Security, Anti-Virenprodukte
Datenzentrisch
  System auf Änderungen beobachten
  Entweder über System-Calls oder Hash-Werte über alle Dateien bilden
  Rapportieren von Änderungen (Alerts)
Produkte
  OSSEC, Cisco AMP, AlienVault USM, Tripwire

## Slide 11
(HIDS) Host Intrusion Detection System
Host Intrusion
©
Zentralisierung der Alerts zur weiteren Verarbeitung  Detailierung in späteren Blöcken (SecOps)

## Slide 12
Übung: OSSEC installieren
Host Intrusion
©
Wir installieren OSSEC und machen einige einfache Tests
Als analyst:
  cd ~
  git clone https://github.com/ossec/ossec-hids.git
  cd ossec-hids
Als root:
  cd /home/analyst/ossec-hids
  ./install.sh
   Installationsprozess stellt Fragen: Lesen, verstehen und beantworten. Wir übernehmen überall den Vorschlag (default), ausser:
  1: Kind of installation: local
  3.1: Email notification: no
  3.4: Active response: no
OSSEC Konfiguration lesen: /var/ossec/etc/ossec.conf

## Slide 13
Übung: OSSEC benutzen
Host Intrusion
©
OSSEC daemon starten (als root)
  /var/ossec/bin/ossec-control start
2. Terminal als root öffnen (zum Beobachten der Alerts)
  tail -f /var/ossec/logs/alerts/alert.log
Mit ssh einloggen, aber falsches Passwort angeben (Alerts beobachten)
  ssh localhost
User hacker zufügen (Alerts beobachten)
  useradd hacker

## Slide 14
Aufgaben
Host Intrusion
©
OSSEC
  In /var/ossec/rules sind die Regeln von OSSEC abgelegt
  Was gibt es alles für Regeln?
  Was wird in diesen Regeln definiert? Nimm ein Beispiel für etwas, dass Du schon kennst und analysiere die Regel. Suche nach Dokumentation zu den Regeln
SNORT
  27.2.10 lösen (Extraktion des Nimda Virus aus dem PCAP File)
  Virus bei Virustotal.com hochladen
  AUF GAR KEINEN FALL AUSFÜHREN
  TIPP: Als ****.ex_ speichern, dann wird die Datei bei einem versehentlichen Doppelklick nicht ausgeführt

## Slide 15
ACCE Block 10
Ausblick
Lernziele
Angriffe auf Webapplikationen
Organisation
Angriffsarten auf Webapplikationen
OWASP Top 10
Thema
Einfache Angriffe auf Webapplikationen selber durchführen
Thema

©